# 集群结构：
1. Master节点（控制节点或管理节点）：
     RHEL-Server-6.2 --64位 系统，可以上外网。
     运行了 InfuDrQueue Server 程序，用来管理所有的 Slave节点（计算
     节点）。同时 Master 节点上运行了一个 InfuDrQueueOnRails 程序，它是一个 Web 管
     理工具，任意用户可以通过浏览器输入 Master 节点 IP 地址访问 InfuDrQueueOnRails
     来提交渲染任务，InfuDrQueueOnRails 会把任务请求转发给后端服务 InfuDrQueue
     Server，然后 InfuDrQueue Server 在把任务分发给一组 InfuDrQueue Slave 节点来完
     成渲染任务。
2. Slave（计算节点或渲染节点）：
     Windows 2008 Server R2 --64位系统
     运行了 InfuDrQueue Slave 客户端程序和MentalRay Standard 渲染器。InfuDrQueue
     负责接收 InfuDrQueue Server 发过来的任务交给 MentalRay Standard 渲染器，把渲
     染模型任务渲染成一组图片后存放在共享存储中。
3. 共享存储：
RHEL-Server-5.5 --64位系统
集群中只有一个 FC 磁盘阵列，用来最终存放数据。在阵列前端用两个 IO 服务器上的 HBA
卡来直接挂载磁盘阵列设备。同时两个 IO 服务器针对设备做OCFS2 共享文件系统，可
以使两个 IO 同时读、写数据和共享数据(互相能看到对方的数据)，起到数据的一致性。在基
于两个 IO 服务器的共享文件系统做 Samba 共享存储，集群中 Master 和 Slave 通过千兆
网络共同挂载 Samba 共享存储实现读写数据。同时在两个 IO 服务器上针对 Samba 互相
做 HA 热备功能，来保障 Samba 服务的不阶段性。

# 自动化安装InfuDrQueue Master 节点

1. 安装操作系统，系统为 RHEL-Server-6.2 64 位，最小化安装。
2. 安装完操作系统后，配置网络环境(能上网)、主机名为 FQDN(例如
master.local.com)、 关闭 Iptables 和 SeLinux、挂载 RHEL-Server-6.2
ISO 文件并配置 YUM 仓库、挂载 Samba 共享存储.如下操作：
配置网络：
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.8.123
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.8.1
DNS1=8.8.8.8
# /etc/init.d/network restart
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:75:FF:FA
        inet addr:192.168.8.123 Bcast:192.168.8.255 Mask:255.255.255.0
        …...
# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (115.239.210.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 115.239.210.26: icmp_seq=1 ttl=51 time=52.5 ms
64 bytes from 115.239.210.26: icmp_seq=2 ttl=51 time=48.8 ms
…...
测试表明可以正常上网。

设置主机名 FQDN:
# hostname master.local.com
# sysctl -w kernel.hostname=master.local.com
# vim /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=master.local.com
# vim /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.8.123 master.local.com master
# ping master.local.com
PING master.local.com (192.168.8.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from master.local.com (192.168.8.123): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.050 ms
….
可以正常解析主机名.

关闭 Iptables 和 SeLinux：
# iptables -F
# iptables -t nat -F
# /etc/init.d/iptables save
# /etc/init.d/iptables stop
# chkconfig iptables off
# setenforce 0
# sed -i 's/SELINUX=.*$/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

挂载 ISO、配置 YUM 仓库：
# mount -o loop /opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt
# rm -fr /etc/yum.repos.d/*
# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo
[dvd]
name=dvd repo
baseurl=file:///mnt/
gpgcheck=0
# echo "/opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt iso9660 ro,loop,auto 0 0" >> /etc/fstab

挂载 Samba 共享存储：(192.168.8.200 为两个 IO 服务器的虚拟 IP 地址)
# yum -y install samba-client
# mkdir /etc/drqueue/logs -p
# mkdir /etc/drqueue/tmp -p
# smbclient //192.168.8.200/logs /etc/drqueue/logs
# smbclient //192.168.8.200/tmp /etc/drqueue/tmp
OK，基础环境设置完毕！剩下的都是脚本自动化安装，要确保网络畅通！

3.脚本安装，脚本名字为 install_DrQueue.sh，需要拷贝到系统中，假设拷贝到了 /opt/ 中：
# sh /opt/install_DrQueue.sh
....
....
安装速度取决与网络的带宽，正常 10 分钟就能安装好了。
安装好后，打开浏览器访问：
http://192.168.8.123
测试用户：demo 密码：demo
管理用户：admin 密码：password

# 手动安装InfuDrQueue Master
这里使用 RHEL-6.2 的系统，同时安装了 InFuDrQueueOnRails 。
Master 机器需要上外网，本文档使用 192.168.8.123 来做为本机的 IP 地址，系统内需要有 RHEL 6.2 的 ISO 来做本地 yum 仓库.

配置yum 仓库：
# mount -o loop /opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt/
# echo '/opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt iso9660 ro,loop,auto 0 0' >> /etc/fstab
# rm -fr /etc/yum.repos.d/*
# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo
[dvd]

name=dvd repo

baseurl=file:///mnt/

gpgcheck=0
# yum update

## 更改主机名
hostname master.local.com
sysctl -w kernel.hostname=master.local.com
sed -i 's/HOSTNAME=.*$/HOSTNAME=master.local.com/g' /etc/sysconfig/network
echo '192.168.8.123 master.local.com' >> /etc/hosts
## 配置 yum 仓库
本地的 ISO 仓库那是必须的，还需要 epel 和 rpmforge：
rpm -viUh http://apt.sw.be/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -viUh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum update
记得关闭 iptables 和 selinux：
iptables -F

iptables -t nat -F

/etc/init.d/iptables save

/etc/init.d/iptables stop

chkconfig iptables off

setenforce 0

sed -i 's/SELINUX=.*$/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
## 前期准备
安装依赖软件包：
yum install scons bzip2 unzip zip nmap openssl lynx ncftp gcc gcc-c++ httpd httpd-devel mysql-server pkgconfig php php-gd php-ldap php-xml php-xmlrpc curl curl-devel perl-libwww-perl libxml2 libxml2-devel mod_python ntp gtk2-devel gtk2 python-devel swig scons tcsh pygtk2-devel pkgconfig vnc-server fuse fuse-ntfs-3g gnome-session ImageMagick mod_xsendfile blender
安装 ruby on rails：
yum -y install libyaml-devel ruby ruby-devel ruby-libs ruby-irb ruby-rdoc ruby-mysql rubygems
rpm -vhiU http://download.longgeek.com/Puppet_for_rhel6.2/ruby-devel-1.8.7.352-3.el6.x86_64.rpm
rpm -vhiU http://download.longgeek.com/Puppet_for_rhel6.2/ruby-rdoc-1.8.7.352-3.el6.x86_64.rpm
rpm -vhiU http://download.longgeek.com/Puppet_for_rhel6.2/rubygems-1.3.7-1.el6.noarch.rpm

添加 gem 淘宝的源：
gem sources -a http://ruby.taobao.org
http://ruby.taobao.org added to sources
gem sources -l
*** CURRENT SOURCES ***

http://rubygems.org/

http://ruby.taobao.org
## 安装 DrQueue
下载最新的 DrQueue 源码包：
wget http://www.drqueue.org/files/drqueue.0.64.4c3.tgz -P /opt
cd /opt/
tar zxvf drqueue.0.64.4c3.tgz
cd DrQueue-0.64.4c3
scons install PREFIX=/opt
scons install 时候没有报错的话会正常安装到 /opt/drqueue 目录下。
## 修改配置文件
修改 master.conf:
vim /opt/drqueue/etc/master.conf
logs=/opt/drqueue/logs
tmp=/opt/drqueue/tmp
db=/opt/drqueue/db
bin=/opt/drqueue/bin
etc=/opt/drqueue/etc
修改 slave.conf:
vim /opt/drqueue/etc/slave.conf
logs=/opt/drqueue/logs
tmp=/opt/drqueue/tmp
pool=test1,test2,test3
修改 drqman.conf:
vim /opt/drqueue/etc/drqman.conf
logs=/opt/drqueue/logs
tmp=/opt/drqueue/tmp
db=/opt/drqueue/db
## 设置环境变量
在 /etc/profile 中加入如下变量：
PATH=${PATH}:/opt/drqueue/bin
export PATH
export DRQUEUE_ROOT=/opt/drqueue
export DRQUEUE_TMP=/opt/drqueue/tmp
export DRQUEUE_OS=LINUX
export DRQUEUE_BIN=/opt/drqueue/bin
export DRQUEUE_ETC=/opt/drqueue/etc
export DRQUEUE_DB=/opt/drqueue/db
export DRQUEUE_LOGS=/opt/drqueue/logs
export DRQUEUE_MASTER=192.168.8.123
export RAILS_ENV=production
执行 source /etc/profile 使之生效。
接下来可以执行 master.Linux.x86_64、slave.Linux.x86_64 以及 drqman.Linux.x86_64 命令，drqman 需要调用图形，可以用 drqman 客户端来提交渲染任务。
如下：
master.Linux.x86_64 &
Could not open config file: '/etc/drqueue/master.conf'
Parsing config at: /opt/drqueue/etc/master.conf
Logs on: '/opt/drqueue/logs'
Tmp on: '/opt/drqueue/tmp'
Db on: '/opt/drqueue/db'
Bin on: '/opt/drqueue/bin'
Etc on: '/opt/drqueue/etc'
Waiting for connections...

slave.Linux.x86_64 &
Could not open config file: '/etc/drqueue/slave.conf'
Parsing config at: /opt/drqueue/etc/slave.conf
Logs on: '/opt/drqueue/logs'
Tmp on: '/opt/drqueue/tmp'
Pools are: 'test1,test2,test3'
HWINFO Report
Name: master.local.com
Architecture: Intel
OS: Linux
Processor type: UNKNOWN
64bit-32bit cpu: 64bit
Processor speed: 2679 MHz
Number of processors: 1
Memory: 996 Mbytes
Working silently...
使用 drqman 需要图形，可以 drqman 来提交渲染任务：
ssh 192.168.8.123 -X
drqman.Linux.x86_64

# DrQueueOnRails 的安装
DrQueueOnRails 是一个 Ruby 写的 web 接口，用来提交渲染任务等功能。
## 依赖环境解决
cd /opt/DrQueue-0.64.4c3
ruby DrQueueOnRails_requirements_check.rb #用来检查 DrQueueOnRails 依赖的环境是否安装
Checking DrQueueOnRails requirements:

RubyGems: installed
DrQueue bindings: not installed
Extra tools for the File class: installed
Net::LDAP library: not installed
RMagick library: not installed
mislav-will_paginate library: not installed
Mongrel web server: not installed (optional)
安装没有安装的依赖：
如果直接安装 rails 的话，它会检测 rake 有没有安装，如果没有安装的话会默认安装 10.x.x 以上的版本，而对于 DrQueueOnRails 来说 rake 版本太高了。所以需要先安装 rake，在安装 rails。
gem install rake -v 0.8.7 -V
gem install rails -v 2.3.5 -V
安装 rmagick 的依赖：
yum -y install bzip2-devel libXt-devel libjpeg-devel libtiff-devel
rpm -Uvhi ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp.scientificlinux.org/linux/scientific/6.2/x86_64/os/Packages/ghostscript-devel-8.70-11.el6_1.2.x86_64.rpm
rpm -Uvhi http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/lcms-devel-1.19-1.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvhi ftp://ftp.procmail.org/pub/linux/centos/6.0/os/x86_64/Packages/jasper-devel-1.900.1-15.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvhi ftp://ftp.mirrorservice.org/sites/ftp.scientificlinux.org/linux/scientific/6.0/x86_64/os/Packages/ImageMagick-devel-6.5.4.7-5.el6.x86_64.rpm
然后安装 rmagick:
gem install rmagick -V
安装 bindings：
yum -y install swig git
gem install DrQueueRubyBindings -V
gem install ruby-net-ldap
安装 mislav-will_paginate 时候，taobao 源里没有，而 rubygems.org 老被墙，只能在添加一个 github 的源：
gem sources -a http://gems.github.com
gem install mislav-will_paginate -V
gem install mongrel -V
这时候在来检查环境依赖：
ruby DrQueueOnRails_requirements_check.rb

Checking DrQueueOnRails requirements:

RubyGems: installed
DrQueue bindings: installed
Extra tools for the File class: installed
Net::LDAP library: installed
RMagick library: installed
mislav-will_paginate library: installed
Mongrel web server: installed (optional)
都 OK 了，接下来就可以安装 DrQueueOnRails 了。
## 安装
cd /opt/DrQueue-0.64.4c3/DrQueueOnRails
cd config
cp database.yml.example database.yml
cp environment.rb.example environment.rb
修改 database.yml 文件：
vim database.yml
production:
  adapter: mysql
  database: DrQueueOnRails
  username: drqueue
  password: drqueue
  host: 192.168.8.123
修改 environment.rb 文件中如下选项，其中的 LDAP 选项需要 LDAP 服务器的支持，如果没有配置 LDAP 服务的话可以注释掉，用 demo 用户登录，密码为 demo
vim environment.rb
ENV['RAILS_ENV'] ||= 'production'
# DrQueue variables
ENV['DRQUEUE_MASTER'] ||= 'master.local.com'
ENV['DRQUEUE_TMP'] ||= '/opt/drqueue/tmp'
ENV['DRQUEUE_ETC'] ||= '/opt/drqueue/etc'
ENV['DRQUEUE_LOGS'] ||= '/opt/drqueue/logs'

# LDAP variables
ENV['LDAP_TREEBASE'] ||= "dc=local.com"
ENV['LDAP_HOST'] ||= "master.local.com"
ENV['LDAP_PORT'] ||= "389"
ENV['LDAP_FILTER'] ||= "uid"
ENV['LDAP_ATTRS'] ||= "cn"

# protocol for webserver (HTTP, HTTPS)
ENV['WEB_PROTO'] ||= "http
手工用mysql命令创建Dashboard所需要的数据库并授权：
mysql -uroot -p
create database DrQueueOnRails character set utf8;
grant all on DrQueueOnRails.* to 'drqueue'@'master.local.com' identified by 'drqueue';
数据库有了，就差表了
cd /opt/DrQueue-0.64.4c3/DrQueueOnRails
rake RAILS_ENV=production db:migrate
(in /opt/DrQueue-0.64.4c3/DrQueueOnRails)
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
rake aborted!
end of file reached

(See full trace by running task with --trace)
如果出现上面的情况，需要修改 /opt/DrQueue-0.64.4c3/DrQueueOnRails/config/environment.rb 中的第 63 行,改为 APP_VERSION=“”：
 63 #APP_VERSION = IO.popen("git show --abbrev-commit | head -n 1").readline.split(" ")[1]
 64 APP_VERSION = ""
在执行 db:migrate，就可以同步到 DB 中了。
启动内置的 Webrick 服务：
echo "export RAILS_ENV=production" >> /etc/profile
source /etc/profile
ruby /opt/DrQueue-0.64.4c3/DrQueueOnRails/script/server
浏览器打开 http://192.168.8.123:3000 使用演示帐号：demo 密码：demo 登录