# 集群结构：
1. Master节点（控制节点或管理节点）：
     RHEL-Server-6.2 --64位 系统，可以上外网。
     运行了 InfuDrQueue Server 程序，用来管理所有的 Slave节点（计算
     节点）。同时 Master 节点上运行了一个 InfuDrQueueOnRails 程序，它是一个 Web 管
     理工具，任意用户可以通过浏览器输入 Master 节点 IP 地址访问 InfuDrQueueOnRails
     来提交渲染任务，InfuDrQueueOnRails 会把任务请求转发给后端服务 InfuDrQueue
     Server，然后 InfuDrQueue Server 在把任务分发给一组 InfuDrQueue Slave 节点来完
     成渲染任务。
2. Slave（计算节点或渲染节点）：
     Windows 2008 Server R2 --64位系统
     运行了 InfuDrQueue Slave 客户端程序和MentalRay Standard 渲染器。InfuDrQueue
     负责接收 InfuDrQueue Server 发过来的任务交给 MentalRay Standard 渲染器，把渲
     染模型任务渲染成一组图片后存放在共享存储中。
3. 共享存储：
RHEL-Server-5.5 --64位系统
集群中只有一个 FC 磁盘阵列，用来最终存放数据。在阵列前端用两个 IO 服务器上的 HBA
卡来直接挂载磁盘阵列设备。同时两个 IO 服务器针对设备做OCFS2 共享文件系统，可
以使两个 IO 同时读、写数据和共享数据(互相能看到对方的数据)，起到数据的一致性。在基
于两个 IO 服务器的共享文件系统做 Samba 共享存储，集群中 Master 和 Slave 通过千兆
网络共同挂载 Samba 共享存储实现读写数据。同时在两个 IO 服务器上针对 Samba 互相
做 HA 热备功能，来保障 Samba 服务的不阶段性。

# 自动化安装InfuDrQueue Master 节点

1. 安装操作系统，系统为 RHEL-Server-6.2 64 位，最小化安装。
2. 安装完操作系统后，配置网络环境(能上网)、主机名为 FQDN(例如
master.local.com)、 关闭 Iptables 和 SeLinux、挂载 RHEL-Server-6.2
ISO 文件并配置 YUM 仓库、挂载 Samba 共享存储.如下操作：
配置网络：
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.8.123
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.8.1
DNS1=8.8.8.8
# /etc/init.d/network restart
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:75:FF:FA
        inet addr:192.168.8.123 Bcast:192.168.8.255 Mask:255.255.255.0
        …...
# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (115.239.210.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 115.239.210.26: icmp_seq=1 ttl=51 time=52.5 ms
64 bytes from 115.239.210.26: icmp_seq=2 ttl=51 time=48.8 ms
…...
测试表明可以正常上网。

设置主机名 FQDN:
# hostname master.local.com
# sysctl -w kernel.hostname=master.local.com
# vim /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=master.local.com
# vim /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.8.123 master.local.com master
# ping master.local.com
PING master.local.com (192.168.8.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from master.local.com (192.168.8.123): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.050 ms
….
可以正常解析主机名.

关闭 Iptables 和 SeLinux：
# iptables -F
# iptables -t nat -F
# /etc/init.d/iptables save
# /etc/init.d/iptables stop
# chkconfig iptables off
# setenforce 0
# sed -i 's/SELINUX=.*$/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config

挂载 ISO、配置 YUM 仓库：
# mount -o loop /opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt
# rm -fr /etc/yum.repos.d/*
# vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo
[dvd]
name=dvd repo
baseurl=file:///mnt/
gpgcheck=0
# echo "/opt/rhel-server-6.2-x86_64-dvd.iso /mnt iso9660 ro,loop,auto 0 0" >> /etc/fstab

挂载 Samba 共享存储：(192.168.8.200 为两个 IO 服务器的虚拟 IP 地址)
# yum -y install samba-client
# mkdir /etc/drqueue/logs -p
# mkdir /etc/drqueue/tmp -p
# smbclient //192.168.8.200/logs /etc/drqueue/logs
# smbclient //192.168.8.200/tmp /etc/drqueue/tmp
OK，基础环境设置完毕！剩下的都是脚本自动化安装，要确保网络畅通！

3.脚本安装,下载安装包:
# yum -y install git
# cd /opt
# git clone https://github.com/longgeek/DrQueueOnRails-CN
# cd DrQueueOnRails-CN/code
# sh install_DrQueue.sh
....
....
安装速度取决与网络的带宽，正常 10 分钟就能安装好了。
安装好后，打开浏览器访问：
http://192.168.8.123
测试用户：demo 密码：demo
管理用户：admin 密码：password

创建普通用户：
# create-user